## Slide 1: DD LAB10 Finite-state machine
助教: 陳冠良、方泰翔、郭政頡、趙文駿、陳韋廷

## Slide 2: Outline
課程目的
Finite-state machine介紹
課堂範例–信號偵測器
LAB作業
作業繳交事項

## Slide 3: 課程目的
在數位系統導論課程中，同學們學習了Finite-state machine(FSM)的概念。
此LAB要教大家如何使用verilog描述FSM。

## Slide 4: Finite-State Machine
Moore Machine
Mealy Machine
Moore Machine 的輸出只和當前狀態有關
Mealy Machine 的輸出則不只取決於當前狀態，還與輸入有關
有限狀態機(Finite-state machine, FSM），簡稱狀態機，是表示有限個狀態以及在這些狀態之間
的轉換和動作等行為的數學模型。
FSM可透過Moore Machine或Mealy Machine來表示

## Slide 5: 課堂範例-信號偵測器
設計一信號偵測器，當位元串流(bitstream)出現”110”時，則輸出y = 1，否則輸出y = 0。(下方波型圖可供參考)
e.g.
正緣觸發時取到x值為: 1 1 0
輸出y為1
後續投影片分別使用Moore Machine及Mealy Machine來設計

## Slide 6: 課堂範例-信號偵測器(Moore Machine)(1/5)
附圖為使用moore machine所表示的state diagram
Initial state
‘1’(detect 1)
‘11’(detect 11)
‘110’(detect 110)

## Slide 7: 課堂範例-信號偵測器(Moore Machine)(2/5)
Input Combinational Logic：根據input與current state (CS)產生next state (NS)。
State Transition Block ：負責傳遞state。
Output Combinational Logic：根據current state產生output。
以下為Moore Machine的架構圖及說明
Input Combinational Logic
State Transition Block
Output Combinational
Logic
output
input
clk
CS
NS
rst

## Slide 8: 課堂範例-信號偵測器(Moore Machine)(3/5)
I/O definition & state declaration
定義I/O
4個state(S0~S3)，使用parameter語法分別賦予值為0,1,2,3，讓state在module中取代常數表示，增加易讀性
需要4個state來表示，current state與next state分別使用2 bit register 儲存

## Slide 9: 課堂範例-信號偵測器(Moore Machine)(4/5)
Input Combinational Logic
根據input與current state產生next state
使用case來完成，列出每個state在收到input為0及為1時，next state分別為何
以S0 state為例
input為1時next state為S1
input為0時next state則維持S0

## Slide 10: 課堂範例-信號偵測器(Moore Machine)(5/5)
State Transition Block
負責傳遞 state
reset 時回到initial state S0
其餘則傳遞狀態，將next state送至current state
Output Combinational Logic
僅S3 state時output為1，其餘皆為0
根據current state產生output
同樣使用case來完成，因moore machine的output僅和state有關，所以直接列出每個state的output為何即可

## Slide 11: 課堂範例-信號偵測器(Mealy Machine)(1/5)
附圖為使用mealy machine所表示的state diagram
‘1’(detect 1)
‘11’(detect 11)
Initial state

## Slide 12: 課堂範例-信號偵測器(Mealy Machine)(2/5)
以下為Mealy Machine的架構圖及說明
Input Combinational Logic
State Transition Block
Output Combinational
Logic
output
input
clk
CS
NS
rst
與moore machine的差別在: output combinational logic根據current state及input來產生output

## Slide 13: 課堂範例-信號偵測器(Mealy Machine)(3/5)
需要3個state來表示，current state與next state分別使用2 bit register 儲存
I/O definition & state declaration

## Slide 14: 課堂範例-信號偵測器(Mealy Machine)(4/5)
Input Combinational Logic
State Transition Block
這兩部分一樣根據所畫的state diagram來描述

## Slide 15: 課堂範例-信號偵測器(Mealy Machine)(5/5)
Output Combinational Logic
Mealy machine的output須由current state及input來決定
僅有當狀態S2、input為1時，output為1，其餘皆為0
Output register
寫這個block的目的為避免output y提早一個clock輸出。並使用y_temp暫存

## Slide 16: LAB作業
請同學在不更改testbench內容的情況下，修改”moore_ex.v”及”mealy_ex.v”，分別使用
moore machine、mealy machine的方式，設計一偵測位元串流”10010”的信號偵測器，並使用
所提供的testbench驗證，驗證結果皆須與下方的波型圖一致
完成一種方式: 60%，完成兩種方式: 100%
將作業檔案名稱分別取名為”moore_hw.v”、”mealy_hw.v”

## Slide 17: 作業繳交事項
繳交時間
  2021/6/23 (三) 23:59前
繳交方式
  上傳至eCourse2
繳交檔案
  moore_hw.v
  mealy_hw.v
  testbench.v