## Slide 1: DD LAB8 Array Multiplier & Signed handling
助教:陳冠良、方泰翔、郭政頡、鄭東昇、陳憲億

## Slide 2: Outline
課程目的
Array Multiplier
Sign Extension
教材說明
課堂練習
LAB作業
Demo事項

## Slide 3: 課程目的
學習完先前的LAB，我們已經了解如何透過多個全加器設計RCA與CLA架構，在數位系統導論課程中也學習了無號乘法與有號乘法的原理。此LAB會教大家：
■ 透過全加器與半加器設計無號乘法器Array Multiplier
■ 透過signed handling及sign extension 設計有號乘法器

## Slide 4: Array Multiplier
Array Multiplier 是一個計算方式與直式乘法相似的硬體架構
可分為RCA array multiplier和CSA (Carry Save Adder) array multiplier
先將被乘數與各個乘數的bit相乘得到該部分的乘積，再透過加法器將各個部分乘積相加得
到結果
直式乘法範例
直式乘法示意圖

## Slide 5: RCA Array Multiplier
對於m bit * n bit的array multiplier將需要：(1) m*n 個and (2) n個HA (3) m*n – m – n個FA
這邊以4bit MPY 為範例，總共需要16個and，4個HA，8個FA來實現
4bit RCA Array Multiplier架構

## Slide 6: CSA Array Multiplier
4bit CSA Array Multiplier架構
將RCA array multiplier的進位連接至斜下角的加法器，即CSA array multiplier
將carry與sum分別計算，不必計算該層的carry，省去了RCA需要carry傳遞的部分

## Slide 7: Signed Handling
若是有號數運算要使用Array Multiplier的方法時，需進行以下步驟：
1. 乘數或被乘數的sign bit 為1(即為負數)時，取二補數後進行乘法運算。
ex. if(a[3] == 1) Multiplicand = ～a + 1;
ex. if(b[3] == 1) Multiplier = ～b + 1;
2. 運算完後，若乘數或被乘數其中一個為負數，則乘積為負，需再將運算結果取二補數轉換。
ex. sign = a[3] ^ b[3];
if(sign == 1) Product = ～Product + 1;

## Slide 8: Sign Extension(1/2)
在4-bit Array Multiplier直接進行有號數乘法時，運算結果不正確，其原因為有號數的
MSB(最高位元)代表正負號。若其為負(MSB=1)，則代表中間計算結果也會是負值，在
後續進行加法後會得到錯誤的結果。需進行sign extension得到正確的結果。
下頁投影片介紹兩種sign extension的方法
沒有進行sign extension範例

## Slide 9: Sign Extension(2/2)
方法一:將乘到MSB的值進行sign extension，若為0則補0至8bit，若為1則補1至8bit。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
方法二:將被乘數與乘數的MSB進行sign extension到乘積所需bit數(e.g. 4bit * 4bit = 8bit)後進行運算。在與乘數每bit相乘至8bit時即截斷。

## Slide 10: 教材說明
教材內容
4bit RCA Array Multiplier及對應的testbench
4bit CSA Array Multiplier及對應的testbench
4bit Sign Extension Multiplier(方法一)及對應的testbench
4bit Sign Extension Multiplier(方法二)及對應的testbench

## Slide 11: 教材說明–4bit RCA Array Multiplier
依照架構接線

## Slide 12: 教材說明–4bit CSA Array Multiplier
依照架構接線

## Slide 13: 教材說明–Sign Extension(方法一)
將乘到MSB的bit sign extension至8bit

## Slide 14: 教材說明–Sign Extension(方法二)
被乘數及乘數MSB sign extension至8bit
被乘數與乘數每bit進行乘積至8bit即截斷

## Slide 15: 課堂練習
使用RCA Array Multiplier設計一8bit無號乘法器
1. 架構上第一列需更改成2HA、6FA，其他列
為1HA、7FA，並依照架構接線
2. 依照架構接線找到對應的output
3. 使用所提供的testbench驗證功能是否正確
1.
2.

## Slide 16: LAB作業
使用sign extension其一方法，設計一8bit有號乘法器，並使用所提供的testbench驗證結果是否
正確。(驗證結果全對才算對，100%)

## Slide 17: 作業繳交&demo事項
作業繳交時間
  2021/6/2(三) 23:59前，上傳至eCourse2
作業上傳檔案
  1. sign_ext_mpy_8bit.v
  2. testbench.v
Demo時間
  於社團日後公告
Demo地點
  資工館501A實驗室
可在Demo時間前5分鐘至Demo地點準備
請攜帶作業相關檔案(使用隨身碟，不要使用雲端)
可使用自己的筆電demo